## Slide 1: Concepte și aplicații în Vederea Artificială
Bogdan Alexe Radu Ionescu
Curs opțional
anul III, secția Informatică, semestrul I, 2020-2021
bogdan.alexe@fmi.unibuc.ro
raducu.ionescu@gmail.com

## Slide 2: Cursul trecut
Aspecte organizatorice legate de cursul de VA
Ce este VA?
Aplicații de succes în VA
Structura cursului de VA
Bibiliografie

## Slide 3: Cursul de azi
Formarea imaginilor
Prima temă
Diverse modele pentru zgomot în imagini
  salt and pepper, impuls
  Gaussian (normal)
Filtrarea liniară
  corelație, convoluție
  filtre: de medie, Gaussian, accentuare
  aplicație: imagini hibrid
imagine originală
“salt and pepper”
impuls
normal
Filtrarea neliniară
  filtrul median

## Slide 4: Applicație: Imagini hibrid

## Slide 5: Formarea imaginilor

## Slide 6: Formarea imaginilor
Slide adaptat după Derek Hoiem
sursă de lumină
obiect
cameră
- analogică
- digitală
imagine = proiecția luminii reflectate de pe obiect

## Slide 7: Camere digitale
  http://electronics.howstuffworks.com/digital-camera.htm
Slide adaptat după Steve Seitz
CMOS
Senzori de imagine:
CMOS ( complementary metal oxide conductor)
CCD (charge couple device)
CCD

## Slide 8
Imagini digitale
Imagine proiectată pe senzorul de imagine
Imagine rezultată în urma discretizării
eşantionare - discretizează spațiul în pixeli
cuantizare - discretizează luminozitatea
Imagine digitală = matrice bidimensională; elementele ei se numesc pixeli (pixel = picture element)
Slide adaptat după Derek Hoiem

## Slide 9
Imagini digitale color
Senzor de imagine
Filtru Bayer

## Slide 10
Tipuri de imagini digitale
Binare
Grayscale
(tonuri de gri)
Color
Luminozitate | negru, alb | tonuri de gri | R G B
Valori | {0,1} | {0, … , 255} | {0, …,255}3
Culori | negru - 0, alb - 1 | negru - 0, gri - 128, alb - 255 | (255,0,0), (0,255,0), (0,0,255), (0,0,0),(255,255,255), (255,255,0), (255,125,0), (0,255,255), (255,0,255)
Memorie/pixel | 1 bit/pixel | 8 biți/pixel | 24 biți/pixel

## Slide 11: RGB2GRAY
Color
Grayscale
(tonuri de gri)
gray = 0.2989 * R + 0.5870 * G + 0.1140 * B
coeficienți determinați pe
baza percepției vizuale umane
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_vision

## Slide 12: Imagini privite ca funcții
Slide adaptat după Steve Seitz
Imaginea , - intensitatea la (x,y)
Imagini color:
(interval + intensitate mărginite)

## Slide 13: Imagini digitale
I - matrice 2D cu valori întregi
Intensități {0, 1, …, 255}
  luminozitate 0 = negru
  luminozitate 255 = alb
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 14: Tema 1
termen limită pentru prima temă: duminică, 8 noiembrie!
e nevoie de cunoștințe de procesarea imaginilor + programare (orice limbaj de programare este admis) 

## Slide 15: Imagini mozaic
imagine de referință
colectie de imagini (piese)
de dimensiuni reduse
28 x 40 pixeli
imagine mozaic
algoritm codat de voi

## Slide 19: Algoritm
Input:
imagine de referință
colecție de imagini (piese) 500 de piese a 28 x 40 pixeli
număr piese în lățime ale mozaicului (implicit = 100)
1
2
100

## Slide 20: Algoritm – varianta 1
Pași:
determină înălțimea mozaicului:
  păstrează proporția (aspect ratio) imaginii de referință inițiale
  multiplu de înălțimea unei piese
adaugă piese în mozaic pe un grid (caroiaj): aplică un criteriu pentru a selecta piesa care se potrivește cel mai bine într-o poziție:
  aleator (alegem piesele întâmplător)
  culoarea medie cea mai apropiată (cea mai mica distanță euclidiană)
1
2
100
x

## Slide 21: Criterii
aleator: alegem piesele la întâmplare, considerând că orice piesă la fel de bună ca cealaltă în orice poziție
imagine de referinta
imagine mozaic

## Slide 22: Criterii
culoarea medie cea mai apropiată:
  calculăm culoarea medie a pixelilor din blocul de înlocuit din imaginea de referință redimensionată;
  culoarea medie este un triplet (rmedie, gmedie, bmedie) pentru imagini color sau un scalar imedie pentru imagini gri;
  calculăm culoarea medie a pixelilor din fiecare piesă;
  calculăm cea mai apropiată (distanța euclidiană cea mai mică) culoare medie a unui piese de culoarea medie a blocului;
  înlocuim blocul cu piesa aleasă.

## Slide 23: Criterii
culoarea medie cea mai apropiată
imagine de referinta
imagine mozaic

## Slide 24: Criterii
culoarea medie cea mai apropiată
imagine de referinta
imagine mozaic

## Slide 26: Vecini – piese diferite (conectivitate – 4)

## Slide 27: Vecini – piese diferite (conectivitate – 4)

## Slide 28: Piese hexagonale

## Slide 29: Piese hexagonale

## Slide 30: Piese hexagonale

## Slide 31: Piese hexagonale
Piese inițială
Mască (valori de 0 și 1)
Piesă hexagonală

## Slide 32: Mozaic cu piese hexagonale

## Slide 33: Mozaic cu piese hexagonale

## Slide 34: Mozaic cu piese hexagonale

## Slide 35: Algoritm – varianta 2
Pași:
determină înălțimea mozaicului:
  păstrează proporția (aspect ratio) imaginii de referință inițiale
  multiplu de înălțimea unei piese
adaugă piese în mozaic în poziții aleatoare: aplică un criteriu pentru a selecta piesa care se potrivește cel mai bine într-o pozitie:
  aleator (alegem piesele întâmplător)
  culoarea medie cea mai apropiată (cea mai mica distanță euclidiană)
1
2
100
x

## Slide 36: Algoritm – varianta 2

## Slide 37: Algoritm – varianta 2

## Slide 38: Filtrarea imaginilor

## Slide 39: Exemple de filtrare
Filtru de blurare
Filtru de accentuare
Filtru pentru eliminarea /
reducerea zgomotului

## Slide 40: Motivație: reducerea de zgomot
intensitate
Zgomotul pentru pixelii de pe linia roşie în imaginile din stânga
coloana
Imperfecțiuni tehnologice ale senzorilor de imagine
Imagini multiple ale aceleaşi scene statice nu vor fi identice
zgomot
imagine ideală
imagine obținută
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 41: Tipuri de zgomot
  zgomot “salt and pepper” : pixeli aleatori cu intensitate 0 (negru) sau 255 (alb)
  zgomot “impuls”: pixeli aleatori cu intensitate 255 (alb)
  zgomot “normal” : fiecare pixel conține un zgomot ce urmează o distribuție normală
imagine originală
“salt and pepper”
impuls
normal
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 42: Distributia normală 1D (clopotul lui Gauss)
x
f(x)
x
f(x)
x
f(x)
x
f(x)
- medie
(deplasarea distribuției)
- deviație standard
(împrăştierea distribuției)

## Slide 43: Regula 68-95-99.7
68% din date
95% din date
99.7% din date

## Slide 44
sigma = 1
sigma = 5
sigma = 25
Zgomot normal – efectul lui

## Slide 45: Motivație: reducerea de zgomot
Chiar şi imagini multiple ale aceleaşi scene statice nu vor fi identice.
Cum putem reduce zgomotul, adică să estimăm adevăratele intensități?
Dacă avem mai multe imagini luăm media
Dar dacă avem numai o singură imagine?
Slide adaptat după K. Graumann

## Slide 46: O posibilă soluție
Ipoteze:
  pixelii “vecini” nu diferă prea mult între ei
  zgomotul care afectează pixelii este independent
Soluție:
  înlocuim valoarea fiecărui pixel cu media valorilor pixelilor din “vecinătatea” lui

## Slide 47: O posibilă soluție
Înlocuim valoarea fiecărui pixel cu media valorilor pixelilor din vecinătatea lui
Exemplu în 1D:
Slide adaptat după S. Marschner

## Slide 48: Medie ponderată
Putem adaugă ponderi pentru fiecare pixel
Ponderi [1, 1, 1, 1, 1] / 5
Slide adaptat după S. Marschner

## Slide 49: Medie ponderată
Ponderi ne-uniforme [1, 4, 6, 4, 1] / 16
Slide adaptat după S. Marschner

## Slide 50
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medie în 2D
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 51
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medie în 2D
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 52
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 10 | 20 |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medie în 2D
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 53
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medie în 2D
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 54
 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medie în 2D
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 55
 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ? |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medie în 2D
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 56
 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medie în 2D
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 57
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 
 | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 
 | 0 | 30 | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 | 30 | 
 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 90 | 60 | 30 | 
 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 90 | 60 | 30 | 
 | 0 | 20 | 30 | 50 | 50 | 60 | 40 | 20 | 
 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 
 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Slide adaptat după Steve Seitz
Medie în 2D

## Slide 58: Corelație
Pentru o vecinătate de dimensiuni 2k+1 x 2k+1:
toți pixelii din vecinătatea pixelului (i,j) din imaginea I
pondere egală
pentru fiecare pixel
Slide adaptat după K. Grauman
(i-k,j-k) |  |  |  | (i-k,j+k)
 |  | (i,j) |  | 
(i+k,j-k) |  |  |  | (i+k,j+k)
Vecinătate de dimensiuni (2k +1) x (2k+1) centrată în (i,j)

## Slide 59: Corelație
Pentru o vecinătate de dimensiuni 2k+1 x 2k+1:
toți pixelii din vecinătatea pixelului (i,j) din imaginea I
pondere egală
pentru fiecare pixel
Generalizăm pentru a permite ponderi diferite:
ponderi ne-uniforme
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 60: Corelație
Corelație:
Slide adaptat după K. Grauman
(-k,-k) |  |  |  | (-k,+k)
 |  | (0,0) |  | 
(+k,-k) |  |  |  | (+k,+k)
Filtrul F de dimensiuni (2k +1) x (2k+1) centrat în (0,0)

## Slide 61: Corelație
Corelație:
Filtrarea (liniară a) unei imagini: înlocuim fiecare pixel cu o combinație (liniară) a “vecinilor” săi.
(i-k,j-k) |  |  |  | (i-k,j+k)
 |  | (i,j) |  | 
(i+k,j-k) |  |  |  | (i+k,j+k)
(-k,-k) |  |  |  | (-k,+k)
 |  | (0,0) |  | 
(+k,-k) |  |  |  | (+k,+k)
.*
suma
Vecinătate pixel
Filtru

## Slide 62: Corelație
Corelație:
Filtrarea (liniară a) unei imagini: înlocuim fiecare pixel cu o combinație (liniară) a “vecinilor” săi.
F se mai numeşte filtru, kernel, mască (de filtrare).
Filtrul F - conține ponderile pixelilor folosiți în combinația (liniară).

## Slide 63: Filtrul de medie
Ce ponderi are filtrul F pentru exemplul precedent (medie în 2D)?
 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
filtru de medie
(filtru pătrat)
?
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 64: Blurarea (netezirea) unei imagini cu un filtru de medie
pictograma pentru filtru de medie:
alb = valoare mare, negru = valoare mică
Imagine inițială
Imagine filtrată

## Slide 65
Care este dimensiunea imaginii filtrate?
Dimensiune output
I
F

## Slide 66
Care este dimensiunea imaginii filtrate?
PYTHON: scipy.signal.convolve2d
opțiuni pentru filtrare
  ‘full’: dim(O) = dim(I) + dim(F)
  ‘same’: dim(O) = dim(I)
  ‘valid’: dim(O) = dim(I) – dim(F)
I
F
F
F
F
I
F
F
F
F
I
F
F
F
F
full
same
valid
Dimensiune output
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 67
Fereastra filtrului depăseste marginea imaginii
Ce valori au pixelii din afara imaginii ?
Pixelii din afara imaginii
I
F
Slide adaptat după S. Marschner

## Slide 68
Ce valori au pixelii din afara imaginii ?
  extrapolăm valori
Pixelii din afara imaginii
1. pixeli = 0 (negru)
2. copiază pixelii în
mod circular
3. copiază pixelii de la
marginea imaginii
4. oglindeşte pixelii de la
marginea imaginii
Slide adaptat după S. Marschner

## Slide 69: Filtru normal (Gaussian)
Cei mai apropiați pixeli vecini au o pondere mai mare în imaginea filtrată
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
2 | 4 | 2
1 | 2 | 1
Acest filtru aproximează distribuția normală în 2D:
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 70: Filtru normal (Gaussian)
Cei mai apropiați pixeli vecini au o pondere mai mare în imaginea filtrată
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 23 | 23 | 17 | 6 | 0
0 | 0 | 17 | 51 | 68 | 68 | 68 | 51 | 17 | 0
0 | 0 | 23 | 68 | 90 | 90 | 90 | 68 | 23 | 0
0 | 0 | 23 | 62 | 79 | 84 | 90 | 68 | 23 | 0
0 | 0 | 23 | 56 | 68 | 79 | 90 | 68 | 23 | 0
0 | 0 | 17 | 45 | 56 | 62 | 68 | 51 | 17 | 0
0 | 6 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 6 | 0
0 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
2 | 4 | 2
1 | 2 | 1
Acest filtru aproximează distribuția normală în 2D:
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 71
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0
0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 | 30 | 0
0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 90 | 60 | 30 | 0
0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 90 | 60 | 30 | 0
0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 50 | 60 | 40 | 20 | 0
0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0
0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slide adaptat după Steve Seitz
Blurarea unei imagini
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 23 | 23 | 17 | 6 | 0
0 | 0 | 17 | 51 | 68 | 68 | 68 | 51 | 17 | 0
0 | 0 | 23 | 68 | 90 | 90 | 90 | 68 | 23 | 0
0 | 0 | 23 | 62 | 79 | 84 | 90 | 68 | 23 | 0
0 | 0 | 23 | 56 | 68 | 79 | 90 | 68 | 23 | 0
0 | 0 | 17 | 45 | 56 | 62 | 68 | 51 | 17 | 0
0 | 6 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 6 | 0
0 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 2 | 1
2 | 4 | 2
1 | 2 | 1
Filtru de medie
Filtru normal
OBSERVAȚII:
se elimină regiunile din imagine cu schimbări bruște de intensitate (frecvențe înalte) - muchiile
se micșorează distanțele dintre pixeli cu intensitate mare și pixeli cu intensitate mică
muchie
verticală

## Slide 72
filtru Gaussian:
alb = valoare mare,
negru = valoare mică
filtru de medie
Blurarea unei imagini

## Slide 73: Filtre normale (Gaussiene)
Care sunt parametri ce definesc filtrul?
Dimensiunea
  funcțiile normale (Gaussiene) au suport infinit (> 0), însă filtrele au dimensiune finită
σ = 5
10 x 10
σ = 5
30 x 30
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 74: Filtre normale (Gaussiene)
Care sunt parametri ce definesc filtrul?
2. Deviația standard: cât de “neted” e filtrul
σ = 2
30 x 30
σ = 5
30 x 30
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 75: Blurarea unei imagini cu un filtru Gaussian
…
Parametrul σ – controlează “netezimea” filtrului
σ = 1
σ = 4
σ = 10
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 76: Proprietăți ale filtrelor de blurare (“smoothing”)
  valori pozitive;
  suma lor = 1  pentru regiuni constante (toți pixelii au aceeași valoare  perete alb), output = input;
  gradul de blurare/netezire este proporțional cu dimensiunea filtrului;
  elimină regiunile de pixeli cu varianță mare în intensitate ( frecvențe înalte); se mai numesc filtre trece-jos (“low-pass”)

## Slide 77: Proprietăți ale filtrelor de blurare (“smoothing”)
  ce se întâmplă (ce caracteristici are imaginea rezultată) dacă avem un filtru de blurare care nu este normalizat (suma elementelor filtrului ≠ 1)?
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
=
?
Dacă suma elementelor filtrului > 1  imaginea se luminează
Dacă suma elementelor filtrului < 1  imaginea se întunecă